Измерение степени агрегации эритроцитов в зависимости от концентрации индуктора газотрансмиттера моноксида азота нитропруссида натрия с использованием метода цифровой обработки изображений в проточной камере

Орешкин Е.С.1, Ермолинский П.Б.2

1студент, 2аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: eoresh@mail.ru

Одним из важнейших элементов человеческого организма является кровь – жидкая и подвижная соединительная ткань, состоящая из плазмы и форменных элементов. Эритроциты, составляющие подавляющую часть форменных элементов крови, способны обратимо создавать линейные и более сложные трехмерные структуры, называемые агрегатами. Агрегация эритроцитов существенным образом влияет на вязкость крови, и, тем самым, на микроциркуляцию крови в сосудах, а также определяет неньютоновский характер поведения жидкости [1].

Сигнальные молекулы имеют различные размеры и химическое строение, начиная от относительно крупных белков и липидов и заканчивая газообразными молекулами (газотрансмиттерами). В организме сигнальные молекуды выполняют функции передачи сигнала, вызывая своим воздействием физиологические или биохимические изменения, а также участвуя в регуляции биохимических и физиологических процессов. 	Моноксид азота был первым идентифицированным газотрансмиттером [2]. В системе кровообращения этот газотрасмиттер выступает как медиатор вазодилатации (расширения сосудов), регулируя кровяное давление и поддерживая сосудистый тонус [3].

Целью данной работы являлось изучение влияния различных концентраций нитропруссида натрия (0, 50, 100, 200, 1000 мкМоль/литр), являющегося донором газотрасмиттера моноксида азота, на агрегационные свойства эритроцитов здорового донора путем цифровой обработки оптических изображений в проточной камере.

Для эксперимента подготавливались образцы, представляющие собой суспензию эритроцитов, разбавленную смесью двух растворов: раствора гидроксиэтилированного крахмала Voluven® (концентрация 6%, молекулярный вес 130 кДа) и раствора Рингера в объемном соотношении 4:6, к которым добавлялся нитропруссид натрия в разных концентрациях. Гематокрит суспензии составлял 1%. В работе использовалась проточная камера, в которой с помощью механизма с шаговым двигателем и шприцом создавались различные сдвиговые напряжения потока жидкости. После достижения равномерного течения жидкости с помощью микроскопа и встроенной видеокамеры производилась видеозапись суспензии в постоянном потоке при десятикратном увеличении. Полученные видеофрагменты обрабатывались с помощью компьютерной программы, разработанной в среде MATLAB. В качестве параметра, характеризующего степень агрегации эритроцитов, была взята следующая величина: Индекс агрегации эритроцитов по площадям Average Area Index (AAI), равный отношению средней площади элементов на изображениях к средней площади эритроцита, равной примерно 50 мкм2.

Для каждой концентрации нитропруссида натрия измерялась зависимость индекса AAI от величины сдвигового напряжения. Далее для каждой зависимости была проведена аппроксимация линейной функцией . На основе результатов аппроксимации были введены следующие параметры:

- AAI0 = , вычисляемое как результат пересечения линии функции с осью ординат. Физический смысл этого параметра заключается в теоретическом значении индекса агрегации эритроцитов по площадям в отсутствие сдвиговых напряжений.

- AAIS (Average Area Index Speed) = , определяемое как тангенс угла наклона прямой относительно оси абсцисс. Этот параметр характеризует скорость изменения индекса агрегации эритроцитов при увеличении величины сдвигового напряжения.

На рисунке 1 представлены полученные значения параметров AAI0 и AAIS для концентраций нитропруссида натрия 0, 50, 100, 200, 1000 мкМ/литр.

Рис. 1. Значения параметров AAI0 (а) и AAIS (б) для концентраций нитропруссида натрия (НпН) 0, 50, 100, 200, 1000 мкМ/литр.

По результатам измерений можно выявить дозозависимый эффект: при концентрациях 100-200 мкМ/литр наблюдается снижение агрегации эритроцитов, в то время как при концетрациях 50 и 1000 мкМ/литр агрегация повышена.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-15-00120 и в рамках Программы развития Междисциплинарной научно-образовательной	 школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Baskurt O., Neu B., Meiselman H. Red Blood Cell Aggregation // Boca Raton: CRC Press. 2012. 288 p.

- Mustafa A.K., Gadalla M.M., Snyder S.H. Signaling by gasotransmitters // Sci Signal. 2009. V. 2(68).

- Муравьев А. В. Роль газовых медиаторов (СО, NO и H2S) в регуляции кровообращения: анализ участия микрореологии клеток крови // Регионарное кровообращение и микроциркуляция. 2021. Т. 20(1). С. 91-99.