Экспериментальное исследование метода многократного сканирования в протонной терапии с помощью динамического фантома

# Копылова Е.А.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

# E–mail: ekaterinakalip@gmail.com

В настоящее время протонная терапия в режиме активного сканирования является одним из наиболее технологичных методов дистанционной лучевой терапии. Метод заключается в облучении опухоли тонким пучком размером порядка нескольких миллиметров, направление которого задается системой сканирующих магнитов. Основное препятствие для применения метода активного сканирования заключается в движении органов. Рассинхронизация между движением опухоли и сканирующего пучка протонов приводит к ухудшению распределения дозы [2]. Для лечения подвижных опухолей сканирующим пучком необходимо применять методы компенсации движений, например, метод многократного сканирования [4]. Применение многократного сканирования позволяет компенсировать области передозировки и недостаточной дозировки, за счет статистического усреднения дозы. В работах [1,3] демонстрируются результаты исследования эффективности метода многократного сканирования в зависимости от параметров плана (количество полей, направления полей, количество повторных сканирований) и от параметров движения (амплитуда, начальная фаза).

В текущем исследовании было произведено облучение статичной мишени методом многократного сканирования с количеством сканирований  в диапазоне от 1 до 10. Были измерены средние поглощенные дозы и время исполнения плана для двух видов метода многократного сканирования. Далее планируется проведение облучения движущейся мишени динамического водного фантома и оценка эффективности этих методов в контексте однородности дозы в целевом объеме и времени исполнения плана.

# Литература

- Bernatowicz, K., et. al.  Comparative study of layered and volumetric rescanning for different scanning speeds of proton beam in liver patients // Phys. Med. Biol. 2013. V.58. P. 7905–7920.

- Bert, С., et. al. Quantification of interplay effects of scanned particle beams and moving targets // Phys. Med. Biol. 2008. V. 53. P. 2253–2265.

- Knopf, A.C., et. al. Scanned proton radiotherapy for mobile targets—the effectiveness of re-scanning in the context of different treatment planning approaches and for different motion characteristics // Phys. Med. Biol. 2011. V. 56. P. 7257–7271.

- Phillips, M., et. al. Effects of respiratory motion on dose uniformity with a charged particle scanning method // Phys. Med. Biol. 1992. V. 37. P. 223-234.