Мероприятия сбора хлорпикрина из жидкой фазы

Булкин С.А., Шарифуллина Л.Р.

Аспирант, 4 года обучения

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России
им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика

E-mail: s.bulkin@amchs.ru

Потребность в производстве пестицидов, акрилметановых красителей и других химических веществ сопряжено с использованием аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на разных этапах производственного процесса. Хлорпикрин представляет собой маслянистую жидкость, имеющую резкий запах. Пары хлорпикрина обладают высокой летучестью даже в условии низких температур. При попадании в организм появляются боли в области живота [1]. Для ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера с разливом хлорпикрина рекомендовано использовать раствор сульфида натрия, в соотношении 14 т 5 % раствора сульфида натрия на 1 т хлорпикрина [2]. Данный способ ликвидации разлива сопряжен с выделением газообразных продуктов оксида азота(II) и монооксида углерода, являющиеся токсичными. Оксид азота (II) на воздухе образует диоксид азота, необходимость которых в осаждении распыленной водой образует кислоты.

Предлагаемый способ ликвидации разливов заключается в засыпке углеродными материалами, что отличается от рекомендованных к засыпке сорбентов. Углеродные материалы представляют собой пористые вещества, способные адсорбировать на своей поверхности молекулы загрязняющего вещества (рис.1). Наличие ряда физико-химических особенностей углеродных материалов позволяет применять технологию засыпки в различных средах.

Рис. 1. Схематическое изображение адсорбции на поверхности углеродного материала

В рекомендациях по технологии засыпки сыпучими материалами расход сорбента принимается равным 3 – 4 т, которые в качестве материалов засыпки могут быть использованы пористый керамзит, шлак, песок. При этом к сорбенту предъявляется требование по насыпной плотности [2]. Протекание сорбционного процесса является физико-химическим процессом взаимодействия сорбируемого вещества (адсорбтива) и сорбентом (адсорбентом). При этом стоит различать физическую и химическую адсорбцию, которая зависит от типа поверхностных групп на сорбенте.

В работе [3] показано, что органические соединения при взаимодействии с сорбентом удерживаются на нем за счет сил физической адсорбции. При разливе хлорпикрина проведение мероприятий по ликвидации разлива сорбентом, использование углеродных материалов обеспечит удаление вещества из жидкой фазы.

Литература

1. Франке З., Франц П., Вранке В. Химия отравляющих веществ. Т.2. Пер. с нем., под ред. акад. Кнунянца И.Л. и д-ра хим. наук Стрелина Р.Н. – М.: Химия. 1973. 404 с.

2. Наставления по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. МЧС России. Москва. 1999. 180 с.

3. Левина С.Д. Адсорбция элементов на угле // Успехи химии. 1940. Т. 9. Вып. 2. С. 196-213.