Физико-химические особенности сорбентов для сбора хлорсодержащих веществ

Джишкариани Д.Д., Шарифуллина Л.Р.

Курсант, 1 курс обучения

Академия гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика, факультет по подготовке иностранных специалистов, Москва, Россия

E-mail: morto_95@mail.ru

Ликвидация разливов химических веществ является сложным комплексом мероприятий, направленных на снижение концентрации токсичного химического вещества в окружающей среде. Существующие технологии ликвидации аварийных разливов хлорсодержащих веществ по локализации и ликвидации источников химического заражения направлены на подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, экологии, а также затрудняют проведение спасательных и других неотложных работ на аварийном объекте и в зоне химического заражения [1]. При покрытии зеркала разлива хлорсодержащего вещества пеной имеются преимущества и недостатки. К преимуществам метода покрытия слоем пены можно отнести изолирующую способность от испаряющегося хлорсодержащего вещества. Недостатком любых типов пен является их не высокие физико-химические показатели (рис. 1). В случае покрытия пены на водной основе истекающая жидкость (вода) увеличивает зону химического заражения и может вступать в химическое взаимодействие с хлорсодержащим веществом.

Рис. 1. Физико-химические свойства пен

При использовании способа ликвидации разлива покрытием слоя пены важными показателями используемых пенных рецептур являются устойчивость и вязкость получаемой пены. Устойчивость пен к обезвоживанию определяет их изолирующее действие [2]. Вязкость пен характеризует их растекание по поверхности. Эти показатели, в случае покрытия зеркала разлива хлорсодержащего вещества, определяют толщину изолирующего слоя пен. Физико-механические процессы, протекающие в пенах, могут выделять жидкую фазу, а также возможно диффузионное движение хлорсодержащего вещества в слой пены. Преимущество использования способа засыпки слоем сорбента заключается в том, что сорбенты на основе углеродного материала являются химически стойкими веществами, способные выдерживать агрессивные. Физико-химические особенности углеродных материалов заключаются в наличии разного типа пор, что позволяет адсорбировать различные по химической природе вещества. Проведенный анализ влияния размера пор показал, что наличие разного размера пор необходимо для высокой сорбционной активности углеродного сорбента. Преобладание микропористой структуры сорбента не приводит к увеличению сорбционной активности. Технологии получения новых материалов с заданными свойствами позволит достигать высоких значений сорбционной активности, в сравнении с исходным углеродным сорбентом. Соотношение размеров пор позволит уменьшить расход углеродного сорбента, при увеличении максимальное количество адсорбированных молекул.

Литература

1. Наставления по организации и технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. МЧС России. Москва. 1999. 180 с.

2. Манаева А.Р., Аляудинова А.Р., Акинина О.В. Применение фторсинтетического пенообразователя при локализации горения на аэродромах. В сборнике: Проблемы обеспечения химической безопасности. Сборник трудов I Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 78-83.

# Text boxes

Электропроводность

Вязкость

Кратность

Устойчивость

Физико-химические свойства пен