Проблемы ликвидации чрезвычайных ситуаций с разливами хлорсодержащих органических веществ

Бобошоев А.Т., Булкин С.А.

Курсант, 1 курс факультета по подготовке иностранных специалистов
Академия гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д.И. Михайлика, Москва, Россия

E-mail: titan_0112@list.ru

Ликвидация чрезвычайной ситуации с химическими веществами подразделяется на несколько этапов: разведка района химического заражения, локализация и обеззараживание источника химического заражения. Необходимо отметить, что в случае военной угрозы или нанесения удара вероятным противником по промышленным объектам экономики источниками химического заражения могут стать как индивидуальные вещества, так и различные группы веществ расположенные в местах хранения. Стоит отметить, что по данным [1] на территории Российской Федерации наибольшие места хранения аварийно химически опасных веществ (АХОВ) расположены в Приволжский, Центрально-Черноземный, Центральный и Западно-Сибирский районах с запасами от 50 до 125 тыс.т.

Хлорсодержащие органические вещества также используются в различных областях промышленного комплекса. Получение новых соединений создает сложности при ликвидации чрезвычайной ситуации, такие как миграция, в нижние слои почвы, реакционная способность при контакте с водным раствором. Эти сложности приводят к поиску новых способов и методов локализации и обеззараживания.

Принципиально новая технология ликвидации разливов хлорсодержащих химических веществ направлена на минимальное расходование сорбционного материала, способного сорбировать максимальное количество хлорсодержащего вещества из жидкой фазы. Предлагается использовать в технологии углеродные материалы, которые имеют ряд физико-химических характеристик [2, 3].

Проведенное лабораторное исследование новой технологии ликвидации разлива позволяет рекомендовать углеродные материалы к засыпке что важно при ликвидации и обеззараживанию источника химического загрязнения. Ликвидация чрезвычайной ситуации с химическими вещества известными способами не всегда является эффективной, особенно для веществ не относящихся к группе АХОВ. Данные исследования подтверждаются работами [2-4]. При применении существующих технологий необходимо рассматривать альтернативные варианты материалов, как в случае замены песка углеродным сорбентом. Обоснованный выбор методов позволит эффективно провести комплекс мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации с химическими веществами.

Литература

1. Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году». – М.: МЧС России; ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. 259 с.

2. Веденяпина М.Д., Стрельцова Е.Д., Шарпай Ю.В., Терентьев А.О., Веденяпин А.А. Адсорбция этилбензоата на активированном угле // Химия твердого топлива. 2017. № 1. С. 49-52.

3. Кулайшин С.А., Веденяпина М.Д., Райская Е.А., Бельская О.Б., Кряжев Ю.Г. // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2021. – Т. 57. – № 3. – стр. 240-248. – doi: 10.31857/S0044185621030141.

4. Шаймухаметова Г.Ф. Адсорбция органических соединений на углеродных адсорбентах и их модифицированных образцах: диссертация ... кандидата химических наук: 02.00.04. Уфа, 2016. 144 с.