Содержание тяжелых металлов в почве приаэродромной территории аэропорта Шереметьево

Березнев Артемий Алексеевич

Аспирант, 2 год обучения

Российский государственный социальный университет

Факультет экологии и природоохранной деятельности, Москва, Россия

E-mail: artemybereznev@gmail.com

Воздействие на окружающую территорию аэропорта Шереметьево осуществляется постоянно, так как аэропорт работает круглосуточно и без выходных. Из-за этого аккумулирование вредных веществ в депонирующих средах происходит с усиленным эффектом. Аэральное загрязнение распространяется на огромные территории, зачастую выходя за пределы территории предприятия, на котором находятся источники загрязнения.

Почва, являясь депонирующей средой, накапливает элементы-загрязнители и может являться индикатором состояния территорий [1]. Целью наших исследований является оценка загрязнения тяжелыми металлами почвы приаэродромной территории Шереметьево, находящейся в непосредственной близости к траекториям движения воздушных судов.

Выбор 5 участков территории проведён с учетом схем движения воздушных судов в районе аэродрома при взлете и заходе на посадку (рис.1).

Рис.1. Схема приаэродромной территории Шереметьево

Как показали результаты исследований, содержание изучаемых элементов изменялось в пределах: по никелю – 6.2 – 17.6; кобальту – 2.5 – 6.0; кадмию – 0.05 – 0.34; хрому – 8.9 – 21.9; цинку – 25.1 – 41.0; меди – 7.0 - 63; свинцу – 7.7 – 11.8, ртути – 0.030 – 2.515, марганцу – 220 - 800, мышьяку – 2.1 – 6.4 мг/кг почвы.

Расчет суммарного показателя загрязнения почвы ТМ позволяет дифференцировать выбранные участки следующим образом: очень слабую степень загрязнения (Zc=1.00) имеет почва пятого участка, слабую (Zc=13.80) – четвертого, умеренную (Zc=20.73) – третьего, сильную (Zc=115.04) – второго, очень сильную (Zc=138.02) – первого. Почвы первого и второго участков отличались самым высоким концентрированием практически всех изучаемых элементов, что согласуется со статистическими данными о траекториях движений воздушных судов в аэропорте

Литература

1. Ю.Н. Водяницкий Тяжелые металлы и металлоиды в почвах. – М.: ГНУ Почвенный институт им. В.В. Докучаева РАСХН. 2008. 84 с.