Применение пероксида кальция для рекультивации техногенных грунтов и аллювиальных отложений, загрязненных ДТ

Алексеенко Д.Д. Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: dankrov1999@gmail.com

В результате разлива дизельного топлива (ДТ) в окружающую среду попало большое количество нефтепродуктов. Помимо загрязнения водотоков произошло загрязнение , непосредственно прилегающей к месту разлива промплощадки, сложенной техногенными грунтами. Представляется, что использование пероксида кальция может быть перспективным и в этой ситуации, так как при его разложении выделяется большое количество кислорода, способствующего процессам окисления НП, а наличие в составе реагента большой доли гидроксида кальция способствует уменьшению подвижности ТМ. Целью работы было оценить перспективность применения пероксида кальция для рекультивации загрязнённых ДТ грунтов и аллювиальных отложений.

Проводился модельный эксперимент с внесением различных доз пероксида кальция в техногенный грунт и аллювиальные отложения. Время экспозиции составило 30 дней. Анализ проводился методом ИСП МС на приборе 7500a ICP-MS фирмы Agilent в водной вытяжке 1:10. Анализ НП, переходящих в воду проводился методом ИК спектрометрии (ПНДФ 14.1:2:4.168-2000).

Таблица 1. Результаты эксперимента

|  | СаО2, г/кг | pH | НП, % снижения | Co, % снижения | Ni, % снижения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техногенный грунт | 0 | 6,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | 15 | 7,9 | 55,0 | 1,4 | 2,7 |  |
|  | 66 | 9,7 | 73,7 | 0,8 | 1,8 |  |
|  | 130 | 10,6 | 66,3 | 0,7 | 3,5 |  |
|  | СаО2, г/кг | pH | НП, % снижения | НП в Н2О, % снижения | Co, % снижения | Ni, % снижения |
| Аллювиальные отложения | 0 | 7,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 5 | 8,2 | 82,2 | 18,2 | 100,0 | 71,4 |
|  | 10 | 8,6 | 77,5 | 11,4 | 100,0 | 82,1 |
|  | 15 | 8,3 | 98,2 | 79,5 | 100,0 | 89,3 |

Вывод: В результате данной работы были определены оптимальные дозы пероксида кальция: для техногенного грунта – 15 г/кг, для аллювиальных отложений – 10 г/кг. Данные дозы пероксида кальция способны снизить: содержание подвижных форм кобальта и никеля до значений удовлетворяющих нормативам, а также общее количество нефтепродуктов, и нефтепродуктов переходящих в воду из аллювиальных отложений до безопасных значений.