Температурный режим урбанозёма под разными мульчирующими субстратами

в период установления устойчивого снежного покрова

Силаев М.В., Ахметзянова Р.Р.

Студенты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: masiisus@gmail.com

Начиная с 1980-х годов мульчирующие субстраты активно используются в городской ландшафтной архитектуре. Это можно объяснить благотворным влиянием мульчи на почвенные свойства, в частности на водный и температурный режим почвы.[1] Мульчирование урбанозёмов позволяет поддерживать оптимальный для роста и развития зеленых насаждений температурный режим, нарушенный антропогенным влиянием.

Целью настоящей работы является исследование влияния разных мульчирующих субстратов на температурный режим урбанозёма.

Объект исследования представлен урбанозёмом, расположенным на территории инструментальных площадок почвенного стационара МГУ. Было разбито 12 экспериментальных площадок, 11 из которых покрыты мульчирующими субстратами и 1 фоновая. Толщина мульчирующего слоя составляла на всех площадка 5 см. Площадки имеют размеры 1 метр в ширину и 3 метра в длину, на первом метре установлены температурные датчики и ведутся режимные влажности, плотности, некоторых химических и микробиологических параметров.

Для измерения температуры использовали датчики Elitech RC-4, установленные на глубинах 0, 5 и 10 см. Датчики были запрограммированы с периодом измерений 3 часа. Для оценки температурного режима использовались данные, полученные за период с 18:00 11 ноября 2021 года по 21:00 31 декабря 2021 года, что соответствует 402 измерениям. Полученные данные были обработаны с помощью программ Microsoft Excel и Goldensoftware Surfer 11.

Дополнительно для каждого субстрата были определены плотность упаковки, наименьшая влагоемкость и коэффициент фильтрации. По результатам наибольшими показателями наименьшей влагоемкости обладали органические образцы порядка 60%, а также пеностекло 42,27%, в то же время мрамор и вулканический туф обладали 1,11% 3,99%, соответственно.

| 5 см | мрамор | фон | кора сосны мелкая | кора сосны крупная | сосновая щепа | туф | пеностекло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| максимум | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3 | 3,5 | 3,3 |
| минимум | 0,6 | -1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| медиана | 1,3 | 0,6 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,7 |
| среднее | 1,37 | 0,65 | 1,89 | 1,62 | 1,45 | 1,35 | 1,69 |
| разброс | 2,8 | 4,8 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| кол-во измерений с отриц.t°C | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1. Результаты математического анализа температурных данных по 7 площадкам

Для анализа были выбраны данные, полученные с 7 площадок, из которых 3 были покрыты органическими субстратами, 3 минеральными и 1 фоновая. В таблице представлены результаты, полученные с датчиков на глубине 5 см. Анализ показал, что на участках, покрытых мульчей средние температурные показания были выше, чем на фоновой, а разброс, то есть амплитуда температур ниже. Также стоит отметить, что только на фоновом участке были зафиксированы отрицательные температуры.

Литература

1. Kader M. A., Senge M., Mojid M. A., Ito. K. Recent advances in mulching materials and methods for modifying soil environment // Soil Tillage Res. 155–166. 2017