Агрофизические свойства конструктоземов «зеленой кровли»

Чуфаровская Ольга Игоревна

Студентка 4 курса

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

Современные технологии озеленения кровли зданий, создание так называемой «зеленой кровли», требуют создания оптимальных по агрофизическим свойствам питательных субстратов для растений. Прежде всего, это влагоемкость и водоудерживающая способность, обеспечивающие водное питание растений, плотность, оптимальная для развития их корневой системы, но при этом максимально низкая, для снижения давления на опоры здания, а также теплофизические свойства, препятствующие сильному промерзанию субстрата в зимой и иссушению в летний период.

Помимо экосистемных и экологических функций, таких как образование новых зеленых пространств, снижения дождевых стоков, уменьшения эффекта теплового острова города, посадки на кровлях служат защитой кровельного покрытия от вредного воздействия солнца, в том числе ультрафиолетовых лучей, температурных колебаний, позволяют сократить расходы на кондиционирование летом, и отопление зимой.

В качестве субстратов используют смеси различного состава, в данном исследовании использовались смеси содержащие минеральные (пеностекло, керамзит и агроперлит) и органические (органо-минеральная композиция ЭПА на основе осадков сточных вод (ОМК ЭПА), компост и кокосовое волокно) компоненты.

Выявление оптимальных по составу и учитывающих потребности растений и климатические особенности региона субстратов и стало целью наших исследований. В качестве объектов были взяты субстратные смеси с разным содержанием органического компонента: с ОМК ЭПА и с компостом для сравнения влияния данных компонентов на свойства субстратов, а также варианты смесей с разными минеральными компонентами: пеностекло, керамзит и агроперлит.

Были исследованы их водоудерживающая способность (ОГХ методом центрифугирования), гидродинамической дисперсии и эффекта сорбции (метод выходных кривых) и удельная поверхность (по Кутилеку).

Для исследованных субстратов характерны невысокие значения общей плотности – 0,81-0,94 г/см3. Основная гидрофизическая характеристика субстратов показала, что в области низких значений pF, в состоянии, близком к насыщению, влагоудержание возрастает с увеличением органического компонента (для ОМК ЭПА), да компоста такой зависимости не наблюдается, при этом в целом водоудерживающая способность субстратов на основе ОМК ЭПА выше, чем у субстратов на основе компоста.

Также для субстратов на основе ОМК ЭПА наблюдается снижение сорбционной способности субстрата с увеличением данного компонента, для компоста также наблюдается подобная зависимость, но менее выраженно. Выходные кривые Cl- субстратов на основе ОМК ЭПА более крутые, что свидетельствует, о более простом строении порового пространства и меньшем значении дисперсии.

При сравнении влияния минеральных компонентов на движение влаги в субстрате и водоудерживающую способность было обнаружено, что значение дисперсии было наименьшим в субстратах с добавлением агроперлита, вероятно это связанно с очень низкой плотностью данного компонента, из-за чего он полноценно не участвовал в движении воды, а сам всплывал в потоках воды на поверхность. По визуальной оценке, сорбционный эффект в субстратах с добавлением керамзита выше, чем в субстратах на основе пеностекла и агроперлита.

Проведенные исследования показали, что исследованные компоненты субстратов, применяемых для кровельного озеленения, обеспечивают хорошие агрофизические свойства: хорошее влияние на водоудерживающую способность показала ОМК ЭПА как органический компонент, а также велико влияние кокосового волокна (добавлен в субстраты всех типов), пеностекло позволяет добиться высокой сорбционной способность, что позволит питательным элементом дольше находится в доступности растений. Данные компоненты позволяют получить субстрат с наилучшими агрофизическими свойствами, но необходимы дальнейшие исследования для поиска наилучших соотношений данных компонентов внутри субстратной смеси.