Сравнение использования гафната диспрозия и титаната диспрозия в борных поглотителях теплового реактора

Павлюкова В.А., Терехова А.М.

Студент, 5 курс специалитета

Обнинский институт атомной энергетики – филиал национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», физико-энергетический факультет, Обнинск, Россия

E-mail: pavlyukovav00@mail.ru

Развитие ядерной энергетики требует повышения безопасности всех звеньев замкнутого ядерного топливного цикла. Особенно актуальна эта задача для регенерации топлива с повышенным содержанием делящихся материалов, претерпевающих переходы из одного физико-химического состояния в другое, включая водородсодержащие системы, благоприятные для развития самоподдерживающейся цепной реакции деления.

Несмотря на большое количество созданных поглощающих материалов, поиск наиболее оптимальных композиций для органов регулирования реакторов на тепловых нейтронах продолжается.

В данной работе рассматриваются наиболее перспективные материалы на основе n, γ – поглотителей, а именно гафнат диспрозия и титанат диспрозия и их использование в борных поглотителях реакторов на тепловых нейтронах.

Основной задачей работы является сравнение физической эффективности, физико-механических и коррозионных свойств поглощающих материалов.

В ходе исследований было выяснено, что диспрозий является хорошим поглотителем нейтронов, который способен сохранять свою физическую эффективность в течение длительного времени эксплуатации. Материал полностью совместим с коррозионно-стойкими сталями при рабочей температуре органов регулирования [1].

Физическая эффективность гафния характеризуется не только высоким сечением поглощения нейтронов, но и способностью поглощать нейтроны высоких энергий. При реакторном облучении образцы гафния имели минимальные коррозионные повреждения при рабочей температуре эксплуатации органов регулирования [1].

Таким образом, в качестве альтернативы титанату диспрозия, может рассматриваться гафнат диспрозия. Атомы титана заменяют на хорошо поглощающие нейтроны атомы гафния. При этом возможно увеличение срока службы поглощающих стержней.

Литература

1. Рисованый В.Д., Захаров А.В., Клочков Е.П. Поглощающие материалы и органы регулирования ядерных реакторов: учебное пособие для вузов. – М.: Издательский дом МЭИ, 2012. – 392 с.: ил.