Проблемы захоронения и утилизации ТКО

Моторко Екатерина Алексеевна

Студент

Научный руководитель: Занина Ирина Александровна

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительство и техносферная безопасность»

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты Ростовской область, Фикультет Техники и Технологии, г. Шахты, Россия

E-mail: mrsmotorko@gmail.com

На сегодняшний день одной из главных экологических проблем в России является чрезмерное количество полигонов и свалок для хранения твердых коммунальных отходов, как законных, так и несанкционированных. Отходы и дальнейшие проведения манипуляций с ними ежедневно оказывают пагубное влияние не только на почву, водные объекты и атмосферный воздух, но и на здоровье населения. Поэтому обращаться с отходами необходимо наиболее экологичным способом, что поспособствует снижению негативного влияния от имеющихся свалок.

Согласно данным Минприроды накопление твёрдых коммунальных отходов (далее ТКО) с каждым годом растёт на 3-5% и пока данный рост снизить не удалось. Это привело к тому, что на сегодняшний день пиковая точка роста равна 70 млн тонн ТКО в год и примерно 96% из них направляются непосредственно на полигоны и свалки, где они либо погружаются под землю, либо хранятся насыпью друг на друге. И только стальные 4% отходов подвергаются переработке, например, компостирование, плазменная переработка, пиролиз при низких температурах.

Ежедневно на свалки вывозят большое количество ТКО, которые представляют из себя предметы, утратившие потребительские способности и прочую продукцию жизнедеятельности. Так как утилизация таких отходов самостоятельно в быту затруднительна, применяют метод сбора в специализированные контейнеры для мусора с дальнейшей транспортировкой в организованные места хранения и утилизации. Однако, как показывает практика, если данный метод работает неэффективно и экологическое просвещение населения находится на низком уровне, в результате возникают стихийные свалки. Поэтому одной из нерешённых проблем является нерегулируемое количество несанкционированных свалок, которые в 2021 году увеличились на 8-9% или на 1,3 тыс. объектов. Стихийные свалки образуются из-за отсутствия развитой инфраструктуры для сбора мусора, транспортировки и дальнейшей переработки бытовых и производственных отходов. [1]

Также за прошлый год мы отметили регионы с наибольшим числом несанкционированных свалок в России, представленные на рисунке 1.

Рис. 1.  Регионы с наибольшим числом свалок

Несмотря на попытки ликвидирования имеющихся свалок, экологическая обстановка не улучшается поскольку действие от токсичных отходов представляет значительную опасность для окружающей среды и здоровья человека, которые годами накапливались и воздействовали на все элементы.  В результате чего почва и вода становится непригодной для дальнейшего её применения, а атмосферный воздух загрязняется вредными химическими соединениями.

Размещение твердых комунальных отходов (ТКО) на полигонах является преобладающим для России способом размещения отходов. Разлагающиеся отходы негативно влияют на все компоненты биосферы, при этом распространяя свое влияние на значительные расстояния от места захоронения. Выраженное антропогенное действие оказывается в первую очередь на атмосферу, так как при складировании в результате биохимических процессов распада отходов образуется биогаз. Непосредственно в состав биогаза входит метан, углекислый газ, аммиак и другие токсичные вещества, которые могут привести к локальному взрыву или пожару, к нарушению развития растений и животных, а также вызвать парниковый эффект. Воздействие является пролонгированным во времени и сохраняется на длительный период, даже после прекращения эксплуатации полигона.

Как правило площадь участка, отводимого под полигон, выбирается из условия его эксплуатации не менее 15 лет. Захороненные твёрдые коммунальные отходы должны достигнуть качества окончательного хранения примерно через 30 лет после хранения их на объекте. А весь массив полигона должен достигнуть такого состояния, чтобы его эмиссии не оказывали негативного влияния на объекты окружающей среды в течение длительного периода времени.

Анаэробные условия формирующиеся в толще слоя отходов, провоцируют процесс метанизации органической составляющей отходов. [2]

Вследствие анаэробного брожения перечисленного мусора накапливаются следующие опасные вещества: биогаз, алканы, ароматические углеводороды, циклоалканы и другие. Только один Московский полигон «Кулаково» за год выдал в атмосферу 2,4 тысячи тонн метана, 39,4 тонны углекислого газа, 1,8 тонны аммиака и 0,028 тонны сероводорода.

В первую очередь период действия эмиссии зависит от индивидуальных особенностей полигона и вида захоронения ТКО. Рассмотрим классификацию полигонов как наличие источника метана:

- Несанкционированные старые насыпи, находящиеся на разных стадиях метаногенеза (от интенсивных до затухающих эмиссий);

- Санкционированные, но без наличия необходимой инженерной инфраструктуры и открыты для приёма отходов – активная фаза метаногенеза ещё не завершена;

- Новые полигоны с оборудованной системой дегазации и противофильтрационной защитой, то есть возможен контроль и управление за образованием метана;

- Полигоны, на которых размещаются инертные или аэробно стабилизированные отходы. Имеют низкий метановый потенциал, при котором отсутствует синтез биогаза в значительных количествах в приземном слое, и относится к безопасным свалкам.

Достижение экологической безопасности полигонов ТКО возможно путем их правильного обустройства и эксплуатации, сбора образующегося биогаза, а также переработки органической массы в установках биоконверсии. При этом в условиях энергетического кризиса достигается существенная энергетическая выгода от сбора, получения и утилизации биогаза, а предотвращенный ущерб от загрязнения окружающей природной среды является значительным.

Проанализировав имеющиеся технологические регламенты получения биогаза с полигонов ТКО, мы выделили наиболее применяемый и эффективный. Конструкция данной системы сбора биогаза состоит из сети вертикальных скважин, связанных между собой горизонтальными трубами. В процессе работы трубы производят сбор полученного биогаза и затем направляют его в оборудование для энергетического использования. Преимуществом такой скважины является возможность постепенного сооружения и заполняться по мере имеющегося объёма отходов. Также при помощи горизонтальной связи всех вертикальных скважин в нижней их части извлечение биогаза может начаться уже во время заполнения свалки. В зависимости от индивидуальных условий количество газа составляет от 5-50 м3/ч до 250 м3/ч на одну скважину, а расстояние между ними не превышает 50 метров.

В случае, если система сбора газа устанавливается в процессе заполнения свалки, для дегазации предпочтительнее создать сеть горизонтальных коллекторов. Горизонтальные системы для извлечения биогаза могут быть размещены в поверхностных слоях свалки на глубине 2-4 метра. На глубоких свалках с целью увеличения эффективности сбора совместно используют вертикальные скважины и горизонтальные коллекторы.

Система сбора биогаза должна включать конденсатосборники (КС), количество которых определяется геометрией свалочного тела и газосборных коллекторов. В случае расположения КС за пределами участка захоронения ТБО, конденсат должен возвращаться на полигон или же подаваться в систему обработки и удаления фильтрата.

В рамках данной работы мы решили проанализировать полигоны, находящиеся в радиусе нашего местонахождения для выявления их влияния на население. Поблизости было найдено 5 полигонов, которые представили в таблице 1.

Таблица 1

Ближайшие полигоны к г.Шахты

| № | Наименование эксплуатирующей организации | Населённый пункт | Назначение | Наличие негативного влияния на ОПС | Дата приказа о включении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Экострой-Дон» | Шахты | Захоронение | Присутствует | 08.06.2016 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Экострой-Дон» | Каменоломни | Захоронение | Присутствует | 08.06.2016 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОГРАД» | Новочеркасск | Захоронение | Отсутствует | 08.06.2016 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Экострой-Дон" | Новошахтинск | Захоронение | Присутствует | 30.11.2018 |
| 5 | ООО "Глобус" | Красный Сулин | Хранение | Отсутствует | 02.06.2015 |

Поэтому для решения данной глобальной проблемы мы предлагаем ряд следующих мероприятий: Ужесточить штрафные наказания за организацию несанкционированных свалок; Внедрить экологическую методику просвещения населения о глобальных проблемах и их последствиях; Внедрить раздельный сбор отходов повсеместно для улучшения системы переработки отходов; Внедрение мероприятий по стабилизации отходов в массиве полигона; Совершенствование систем сбора биогаза на полигонах ТКО для предотвращения его утечек.

Применив все пункты, мы сможем не только снизить количество свалок и накопленный мусор на них, но и повысить экологическую грамотность и ответственность населения, что является фундаментом для решения выделенной проблемы.

Список литературы

1.Пляскина, Н. И. Утилизация твердых коммунальных отходов: эколого-экономическая оценка использования инновационных технологий / Н. И. Пляскина, В. Н. Харитонова, И. А. Вижина – Текст: непосредственный.// Экологический вестник России. – 2016. – № 2. – С. 30-34.

2. Мирный, А.Н. Критерии выбора технологии обезвреживания и переработки твердых бытовых отходов / А.Н. Мирный – Текст: непосредственный. // Чистый город. – 1999. – №1. – С.8-14.