Оценка качества воды водохранилища Соколовское на р. Кундрючья по гидрохимическим показателям

Гречка А.А.

Студент

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты,

Шахты, Россия

E-mail: grechkaliza873@gmail.com

Ежегодно проблема снабжения населения качественной водой становится более востребованной. Исходя из требований, применяемых к воде, она должна быть безвредной и безопасной по своему химическому составу. Мониторинг экологического состояния водных объектов, необходим для наблюдения за различными изменениями, происходящими в водном пространстве, а также разработки и внедрения мероприятий по защите и охране компонентов окружающей среды.

На территории Ростовской области, на реке Кундрючья создано Сокловское водохранилище. Водоем имеет достаточно вытянутое строение, длина его бассейна около 8 киллометров, ширина между берегами достигает 600 метров. первостепенной задачей водохранилища является снабжение питьевой водой жителей городов Новошахтинск и города Красный Сулин. Помимо этого, водоем также используется местными жителями для орошения сельскохозяйственных угодий, а также в рыболовных целях.

На сегодняшний день Соколовское водохранилище испытывает повышенную антропогенную нагрузку [1], и в следствие этого возникают процессы, приводящие к обмелению. При интенсификации промышленных производств на урбанизированных территориях нагрузка эта возрастает с каждым годом. С учетом того, что водохранилище является источником водоснабжения, следует наблюдать за процессами, протекающими в водном пространстве, с целью предупреждения наступления негативных последствий.

Согласно показаниям Экологического вестника Дона [2], на протяжении последних лет вода в реке Кундрючья трактуется как грязная, и относится к 4 классу, разряду «а». Величина удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды (УКИЗВ) в 2021 составила 3,92, что меньше в сравнении с 2020 годом на 0,24. (рис.1)

Рис. 1. Динамика изменения величины УКИЗВ за 2018-2021 гг.

Исследование проб воды Соколовского водохранилища было проведено с помощью гидрохимического анализа [3], на базе учебной лаборатории института. Результаты были сопоставлены с требованиями, установленными СанПиН 1.2.3685-21 [4]. Результаты представлены в таблице.

Таблица

Результаты гидрохимического анализа проб воды

| Наименование параметра | Метод анализа | Результат исследования | ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для питьевого назначения | Для водоёмов рыбохозяйственного назначения |
| БПК5 | Йодометрическое титрование по Винклеру | 5,76 мг О2/л | - | 2,1 мг О2/л |
| Растворённый кислород (РК) | Йодометрическое титрование по Винклеру | 11,3 мг/л | - | не менее 4 мг/л |
| pH | Колометрический | 7,5 ед. | 6-9 ед. |
| Хлориды | Аргентометрическое титрование | 355 мг/л | 350 мг/л | 300 мг/л |
| Сульфат-ион | Титриметрический | 1036 мг/л | 500 мг/л | 100 мг/л |
| Железо общее | Колометрический | 0,2 мг/л | 0,3 мг/л | 0,1 мг/л |
| Алюминий | Колометрический | 0,2 мг/л | 0,2 мг/л | 0,04 мг/л |
| Свинец | Визуально-колометрический | 0,4 мг/л | 0,03 мг/л | 0,1 мг/л |
| Общая жёсткость | Комплексно-колометрическое титрирование | 25 мг/л | 10 мг/л |
| Магний | Расчётный | 328,05 мг/л | 50 мг/л | 40 мг/л |

На основании полученных в результате исследования концентраций загрязняющих компонентов, произведён расчёт Индекса загрязнённости воды [5] для водоёмов рыбохозяйственного значения. Данный показатель является классическим комплексным коэффициентом и представляет собой среднюю долю превышения ПДК по строго установленному количеству индивидуальных ингредиентов:

где  – сумма коэффициентов, задействованных в расчёте, обязательными из которых являются: БПК5,РК и pH, n=6;  –концентрация i-го загрязняющего компонента или характеристика физико-химического параметра;  – утверждённая величина предельно допустимой концентрации i-го загрязняющего вещества.

При расчёте были задействованы такие показатели: БПК5, РК, pH, Сульфаты, Алюминий, Магний. Значение ИЗВ составило 5,74, соответственно водохранилище Соколовское к V классу качества воды, характеристика состояния качества воды – «грязная».

Высокие концентрации хлоридов в воде неблагоприятно влияют на организм человека, поскольку при употреблении такой воды страдают слизистые оболочки глаз, а также дыхательные пути.

При условии органического происхождения хлориды создают условия к снижению кислорода в воде, что в последующем отрицательно отражается на жизни рыб. Подверженность гидробионтов к различным заболеваниям обусловлена повышенным содержанием в ней сульфатов.

Для организма человека сульфаты и общая жесткость не являются токсичными, однако они обладают слабительным действием и ухудшают органолептические свойства воды, придавая ей ярко выраженный горький вкус.

В водоемах жесткость является одним из первостепенных показателей качества, поскольку она серьёзно на рН воды, который в свою очередь повышает токсичность многих веществ.

Литература

- Дандара, Н. Т. Соколовское водохранилище на реке Кундрючья и его акваториальное районирование / Н. Т. Дандара, Д. Е. Немыкина // Вестник современных исследований. – 2019. – № 3.17(30). – С. 32-38.

- https://минприродыро.рф/projects/19/ (Экологический вестник Дона: информационный портал)

- Аксенов В. И. Химия воды: Аналитическое обеспечение лабораторного практикума : учебное пособие / В. И. Аксенов, Л. И. Ушакова, И. И. Ничкова ; [под общ. ред. В. И . Аксенова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. — Екатеринбург : Изд‑во Урал. ун-та, 2014. — 140 с.

- https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.1.3684-21_territorii.pdf (СанПиН 2.1.3684-21/ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы)

- Характеристики интегральной оценки качества воды (по Муравьеву)/ Унифицированные методы исследования вод: сборник методик. – Тирасполь :Министерство природных ресурсов и экологического контроля ПМР, 2002.