О точности локального позиционирования в сети Wi-Fi

Брагин А.С.

Аспирант

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, институт телекоммуникаций, Россия, Новосибирск

E-mail: bragin_ant@mail.ru

В докладе представлены результаты экспериментального исследования системы локального определения местоположения, реализованной на базе Wi-Fi сети в МБОУ СОШ №16 г. Новосибирска, входящей в пилотный проект ПАО Ростелеком по созданию единой цифровой образовательной среды в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть состоит из тридцати четырёх точек доступа модели WEP-2ac, произведённых российским предприятием Элтекс [1].

В целях определения местоположения рассматривался только диапазон частот 2.4 ГГц, т.к. радиопокрытие в диапазоне 5 ГГц при существующем расположении точек доступа значительно хуже.

Для предварительной оценки достижимости определённых уровней мощности сигнала во всей опытной зоне с помощью планировщика беспроводных сетей D-Link Wi-Fi Planner PRO были составлены тепловые карты радиопокрытия каждого этажа здания [2].

В рабочей области планировщика был выбран масштаб карты, а также загружены планы исследуемых помещений, на которых далее обозначены зона покрытия беспроводной сети и сетка препятствий: стен, дверей, окон и т.п., расставлено сетевое оборудование заданного типа с необходимыми для цели эксперимента настройками распространения сигнала.

Анализ радиопокрытия, представленного на тепловой карте первого этажа (рисунок 1), показывает наличие множества слабо доступных или вообще недоступных для радиосигнала зон в северной, восточной и центральной части здания (светлые места на рисунке). Несколько лучше в части проникновения сигнала обстоят дела на остальных двух этажах школы.

Рисунок 1 – Тепловая карта радиопокрытия первого этажа здания

Можно заключить, что существующая на первом этаже сеть предназначена для доставки информационного контента с достаточной скоростью в помещения, связанные по своей специфике с услугами сети Интернет, однако мало подходит для предоставления услуг определения местоположения из-за множества недостижимых сигналом Wi-Fi мест, включая часто посещаемые зоны (бассейн, спортзал, столовая) [3].

Результаты статистической обработки измерений, подтверждают влияние качества радиопокрытия на точность определения местоположения. Только в 60 % помещений исследуемой сети достигается определение местоположения мобильного объекта с точностью до 7 м, при этом помещение, в котором находится мобильный терминал, определяется однозначно.  В большинстве помещений (около 80 %) достигается точность до 10 м, что соответствует визуальной достижимости искомого объекта. Однако, при этом в 20 % помещений точность определения местоположения хуже 10 м, а в 2 % случаев – даже хуже 20 м.

Вследствие этого было предложено объединить помещения в более крупные кластеры размером около 10 м, погрешность определения местоположения в которых не превышает 10 % или, другими словами, возможно достижение точности определения местоположения 10-12 м с вероятностью 90 %.

Рисунок 2 отображает результат позиционирования с точностью до 10 м на экране мобильного устройства. Разные оттенки серого цвета на рисунке соответствуют разным значениям вероятности местонахождения абонента в соответствующем помещении.

Рисунок 2 – Результат определения местоположения на экране мобильного терминала

Таким образом было показано, что для достижения лучшей точности определения местоположения рекомендуется:

–  изменить расположение точек доступа таким образом, чтобы в каждом помещении уровень мощности принимаемого радиосигнала был не хуже, чем –65 дБм как минимум от трех точек доступа;

–  добавить точки доступа в помещения, где радиопокрытие отсутствует полностью, либо уровень мощности радиосигнала хуже, чем –80 дБм.

Необходимо учитывать, что для качественного планирования беспроводной сети требуется тщательное изучение не только конфигурации помещений, но и материала стен, отделки, размещения дверных проемов, мебели и других объектов, оказывающих влияние на распространение сигнала.

Кроме того, при проектировании системы геопозиционирования обладающей высокой точностью определения местоположения объектов, должны учитываться такие факторы, как многолучевое распространение радиоволн, замирания, дифракция, рефракция и интерференция сигнала.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – к.т.н., доценту Кокоревой Елене Викторовне за помощь в сборе материалов и подготовке данной публикации.

Литература

1.  https://eltex-co.ru/solutions/besprovodnye_seti_wi-fi/ (Официальный сайт предприятия Элтекс. Беспроводные сети Wi-Fi).

2.  https://www.dlink.ru/tools/wi-fi/ (Планировщик беспроводной сети D-Link Wi-Fi Planner Pro).

3.  Кокорева Е.В., Шурыгина К.И. Повышение точности локального позиционирования оптимизацией размещения точек доступа // Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании (АПИНО 2022). XI Международная научно-техническая и научно-методическая конференция. Санкт-Петербург, 2022. С. 581-585.