Анализ подходов к определению точности кадастровых работ

Елфимова О.И.

Студент

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, институт кадастра и природопользования, Новосибирск, Россия

E–mail: elfimovaoksana08@gmail.com

Цифровая трансформация общества затрагивает все отрасли экономики, в том числе геодезическое обеспечение кадастра. Современная государственная геодезическая сеть в России по точности однородна (гомогенна), и средняя квадратическая погрешность взаимного положения пунктов составляет в плане 2 см, а по высоте 3 см. Сейчас проводятся научные изыскания в аспекте построения высокоточного гомогенного координатного пространства территорий.

Вместе с тем точность планового положения характерных точек Mt в кадастре разнородна по точности и находится в диапазоне от 0,10 до 5,0 м. Поэтому актуален анализ подходов к определению точности межевания и кадастровых съемок в России и за рубежом.

Объектом исследования являются требования и технические условия производства кадастровых работ в России и за рубежом, а предметом - разработка новых требований к точности кадастровых работ.

Целью работы является разработка нового подхода к определению точности земельно-кадастровых работ, где учитывается современный уровень геодезических технологий и точность координатного обеспечения территорий в России.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1) выполнен сбор, систематизация и анализ требований к точности земельно-кадастровых работ в России и за рубежом;

2)  выявлены основные признаки и подходы при назначении точности земельно-кадастровых работ;

3) разработаны новые требования к точности кадастровых работ.

Методы исследования: поисковый, системный и логический анализ.

На основании ретроспективного анализа подходов к определению точности кадастровых работ в России и за рубежом выявлено следующее.

По точности все кадастровые системы следует разделять на два типа:

- неравноточные (неоднородные или гетерогенные);

- равноточные (однородные или гомогенные).

При назначении точности кадастровых работ существую три подхода:

- топографический. Здесь точность кадастровых работ зависит от точности выбранного базового масштаба плана. В ближнем зарубежье точность кадастровых работ составляет Mt = 7÷140 см [2]. И эти требования закреплены соответствующими подзаконными актами. Этот же подход применяется в дальнем зарубежье. Например, в Швейцарии территория страны разделена на районы с уровнями допуска  для официального обследования: застроенные территории и зоны застройки (1:500); интенсивно используемые сельскохозяйственные и лесные угодья (1: 500 или 1: 1 000); широко используемые сельскохозяйственные и лесные районы, а также альпийские   районы   (1: 2 000  или 1: 5 000)  и  непродуктивные  территории  (1: 2 000 или 1: 5 000) [3];

- экономический.  В.И.Гладкий, М.Я.Брынь, В.М.Безменов, С.И.Олонина и другие предлагают точность кадастровых работ увязывать со стоимостью земельного участка [1] по формуле (1),

<  = 0,2 ˗ 0,3% (0,5 ˗ 1,0 %),                                            (1)

где: mp - средняя квадратическая погрешность определения площади; mc - средняя квадратическая погрешность стоимости одного квадратного метра; P – площадь земельного участка; C- стоимость земельного участка.

Этот подход не нашел практического применения, так как он приводит к повышению уровня   разнородности и высокой точности кадастровых работ;

- геодезический. В этом подходе границы земельного участка воспринимают как геодезическое построение, встроенное в единое координатное обеспечение страны. Этот подход, например, реализован в Лихтенштейне (Mt = 2,5 см) [4]  и Австрии (Mt = 7,5 см) [5]. В Германии средняя квадратическая погрешность планового положения межевых знаков относительно ближайших пунктов государственной сети не превышает Mt = 6,0 см. При этом взаимная средняя квадратическая погрешность планового положения межевых знаков в границах земельного участка составляет 3 см [6].

Следовательно, точность кадастровых работ в России не соответствует координатному обеспечению страны и современным кадастрам за рубежом.

Поэтому предлагается следующие новые требования к точности кадастровых работ, которые следует разделить по типу границ земельных участков:

- закрепленные, = 5 см;

- незакрепленные,  = 20 ˗ 50 см;

- взаимная средняя квадратическая погрешность между закрепленными характерными точками границ земельного участка не должно превышать 3 см.

Таким образом, предложенные новые требования к точности кадастровых работ, где учитывается современный уровень технологий в геодезии и точность координатно-временной основы России, что позволит повысить надежность и достоверность кадастра.

Литература

- Гладкий В.И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1998. – 281 с.

- Постановление Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 10.09.2016 г. № 18 «Об утверждении Инструкции о порядке деления, слияния земельных участков и проведении работ по установлению (восстановлению) и закреплению границы земельного участка, а также по изменению границы земельного участка». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21631409&p1=1.

- Verordnung vom 12 Juli 2005 uber die Amtliche Vermessung (Vermessungsverordnung; VermV)// Liechtensteinisches Landesgesetzblatt Jahrgang. — 2005. —  №. 152. S.37. URL: https://faolex.fao.org/docs/pdf/lie130808.pdf.

- Verordnung vom 12 Juli 2005 uber die Amtliche Vermessung (Vermessungsverordnung; VermV)// Liechtensteinisches Landesgesetzblatt Jahrgang. — 2005. —  №. 152. S.37. URL: https://faolex.fao.org/docs/pdf/lie130808.pdf.

- Twaroch C. Über Toleranzen und Fehlergrenzen: Zur Genauigkeit der

Ermittlung von Grundst ¨ucksgrenzen// VGI-Vermessung und Geoinformation. — Wena. — 2005. — № 4. — V 93. p. 186-194.

- Положение «Определение точек съемки государственной съемки в землях Северной Рейн-Вейстфалия». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://beck-online.beck.de/Dokument?vpath=bibdata%2Fges%2Fnrw_vwv_71341_115387%2Fcont%2Fnrw_vwv_71341_115387.htm&anchor=Y-100-G-NRW_VWV_71341_115387.