Опыт разработки программного обеспечения для смартфонов для выполнения линейных измерений

Кирилов Н.А.

аспирант

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, институт геодезии и менеджмента, г. Новосибирск, Российская Федерация

E-mail: kirilov-na@mail.ru

Сальников В.Г.

доцент, к.т.н.

Сибирский государственный университет геосистем и технологий, институт геодезии и менеджмента, г. Новосибирск, Российская Федерация

Целью данного эксперимента является подтверждение или опровержение использования приложения «Рулетка» от компании Apple в геодезическом производстве. Для достижения данной цели были выделены следующие задачи: проведение анализа точности линейных измерений с помощью приложения «Рулетка»; сравнение полученных результатов с другими видами средств измерений, таких как механическая рулетка Leica GHM007 и телескопическая шашечная рейка, используемая для нивелира Leica sprinter 50 [3]; расчет среднего линейного отклонения. Оператор с помощью приложения «Рулетка» будет наводиться на механическую рулетку, и выполнять измерения 100 см по механической рулетке. Далее вместо механической рулетки будет установлена телескопическая шашечная рейка и оператор с помощью приложения «Рулетка» будет наводиться на нанесенную риску цифры 1 м, эквивалентной 100 см. После получения средних значений и подсчете средней квадратической погрешности (СКП) измерения расстояния с помощью приложения «Рулетка», наведением на разные средства измерения, будет проведен анализ использования данного приложения для линейных измерений в области геодезии.

На тестовом стенде для проведения линейных измерений приложение «Рулетка» представляет смартфон iPhone 12 Pro Max. Данный смартфон для проведения тестирования был выбран из-за того, что в нем, как в первопроходце, компания Apple установила сканер LiDAR, что в теории повышает точность измерений, но как это будет с практической стороны, покажут измерения.

На рис. 1 показан процесс проведения линейных измерений на тестовом стенде, включающий в себя цикл измерений с применением геодезической рейки и механической рулетки приложением «Рулетка».

Рис.1. Проведение линейных измерений с помощью приложения «Рулетка»

В таблице 1 и 2 представлены значения замеров для каждой итерации.

Таблица 1

Программа измерений приложением «Рулетка» наведением на механическую рулетку

| № | Мех.рулетка, см | Приложение "Рулетка", см | см | см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sср-j | (Sср-j)2 |
| 1 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 2 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| 3 | 100 | 98 | 1,1 | 1,21 |
| 4 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| 5 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 6 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| 7 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 8 | 100 | 98 | 1,1 | 1,21 |
| 9 | 100 | 97 | 2,1 | 4,41 |
| 10 | 100 | 98 | 1,1 | 1,21 |
| 11 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| 12 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| 13 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 14 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 15 | 100 | 100 | -0,9 | 0,81 |
| 16 | 100 | 99 | 0,1 | 0,01 |
| среднее | 100,0 | 99,1 | сумм | 12,96 |
|  |  |  | Mст | 0,93 |

Таблица 2

Программа измерений приложением «Рулетка» наведением на телескопическую шашечную рейку

| № | Рейка, см | Приложение "Рулетка", см | см | см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sср-j | (Sср-j)2 |
| 1 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 2 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 3 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 4 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 5 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 6 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 7 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 8 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 9 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 10 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 11 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 12 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 13 | 100 | 99 | 0,4 | 0,16 |
| 14 | 100 | 100 | -0,6 | 0,36 |
| 15 | 100 | 98 | 1,4 | 1,96 |
| 16 | 100 | 99 | 0,4 | 0,36 |
| среднее | 100,0 | 99,4 | сумм | 5,96 |
|  |  |  | Mст | 0,63 |

Далее высчитывались СКО определения расстояния равное 100 см приложением «Рулетка» наведением на механическую рулетку и телескопическую рейку по формуле Бесселя (1) [1, 2, 4]

.                                                           (1)

где, υ2 –квадрат вероятных ошибок; n – количество измерений.

Из таблицы 1 видно, что среднее значение измеренного расстояния приложением рулетка равно 99,1 см при СКО равным 0,93 см, а из таблицы 2 соответственно 99,4 см при СКО, равным 0,63 см.

Полученные результаты, приведенные в таблицах 1 и 2, отображают среднее значение и СКО измеренных расстояний путем наведения оператора смартфона на механическую рулетку и телескопическую рейку.

В результате полученного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Измерение расстояния приложением «Рулетка» позволяет определить расстояние с сантиметровой точностью, при этом СКП находится в пределах от 0,63 до 0,93 см.

2. Данное приложение позволяет выполнять измерение расстояния на удалении от измеряемого объекта т.к. оператор фиксирует точку и перемещает смартфон вдоль измеряемого объекта. В отличие от механической рулетки, которую нужно зафиксировать и разматывать, чтобы измерить расстояние. Это является практической значимостью и позволяет ускорить время выполнения измерений.

3. Приложение «Рулетка» можно использовать в области геодезии, например при выполнении измерения высоты геодезического прибора во время ориентирования тахеометра методом полярных координат при съемке штабеля сыпучих материалов или земляных работах.

Дальнейшая поддержка и обновление программного обеспечения iOS вместе с приложением «Рулетка» предоставляет перспективу дальнейшего исследования применения приложения в геодезии, за счет того, что могут быть исправлены/обновлены алгоритмы расчета расстояния для вычисления наилучшей точности линейного расстояния.

### Литература

- Nefedova GA, Ashcheulov VA (2009) Theory of mathematical processing of geodetic measurements in a synopsis, SGGA, Novosibirsk

- Program for carrying out architectural supervision and construction control in augmented reality (AR mobile) Certificate of registration of a computer program 2021663560, 18.08.2021. Application No. 2021662541 dated 06.08.2021.

- Rakhymberdina ME (2013) Research on the improvement of high-precision engineering and geodetic leveling with digital levels and electronic tacheometers, Novosibirsk

- Skachko YuV (2017) Smartphone and frequency-digital DSPA measuring instruments: Application issues of digital signal processing.vol. 7, no. 2, pp. 76-80.