Изучение глубинного геоэлектрического строения

Северного Приладожья

Н.С. Голубцова, В.А. Куликов, И.Н. Лозовский, П.Ю. Пушкарев,

Е.Ю. Соколова, Я.В. Таран, А.Г. Яковлев

Ладожская коровая аномалия электропроводности была выявлена в конце 1970-х годов в результате применявшегося тогда метода магнитовариационного профилирования (МВП) [Рокитянский и др., 1981] и затем исследована с помощью магнитотеллурических зондирований (МТЗ) [Ковтун и др., 1998]. В последние годы возросли возможности измерительной аппаратуры и методов обработки, анализа и интерпретации данных МТЗ, что позволило вернуться к задаче изучения Ладожской аномалии на новом уровне.

Аномалия располагается на юго-востоке Балтийского щита и представляет собой протяжённую проводящую зону в фундаменте преимущественно северо-западного простирания. Она «выныривает» из-под осадочного чехла Русской плиты, проходит под одноименным озером и далее вглубь территории Финляндии. Вероятно, что аномалия маркирует границу позднеархейского Карельского блока Балтийского щита, расположенного к северо-востоку, и раннепротерозойского Свекофенского блока, находящегося на юго-западе. Высокая проводимость аномалии, скорее всего, в первую очередь обусловлена электронопроводящими минералами (графит, сульфиды), наличие которых в регионе известно по геологическим данным.

В 2013 г. начался новый этап изучения Ладожской аномалии. На профиле «Выборг-Суоярви» северо-восточного простирания и длиной около 200 км, проходящем вкрест аномалии между Ладожским озером и территорией Финляндии, нами были выполнены МТЗ [Соколова и др., 2016]. В 43 точках проведены суточные измерения с измерителями MTU-5 и индукционными датчиками (Phoenix Geophysics, Канада), в 8 опорных точках – трёхсуточные измерения со станциями LEMI-417M и феррозондовыми магнитометрами (ЛЦ ИКИ НАНУ и НКАУ, Украина).

Обработка данных проводилась в синхронном режиме, позволяющем подавить влияние локальных источников промышленных помех вблизи точек наблюдения. Синхронные записи были выполнены в базовых точках к западу от Ладожского озера в обсерватории «Красное» (2013 г.), а также к востоку от озера (2014 г.). При обработке низкочастотных данных использовались записи финских обсерваторий.

Анализ данных МТЗ показал, что преимущественное простирание геоэлектрических структур – северо-западное, при этом профиль ориентирован на северо-восток по азимуту примерно 45 градусов. Таким образом, 2D инверсия данных допустима, несмотря на присутствие локальных 3D эффектов.

Была выполнена сглаживающая 1D инверсия эффективного импеданса по программе Occam1D [Constable et al., 1987] и сглаживающая 2D инверсия поперечного импеданса, продольного импеданса и типпера по программе REBOCC [Siripunvaraporn & Egbert, 2000]. На разрезах по результатам 1D и 2D инверсий земная кора характеризуется низким сопротивлением на большей части профиля, за исключением его северо-восточной части, примерно от 180 км профиля. Наиболее низкоомная область коры отвечает участку профиля между 50 и 90 км, далее по профилю сопротивление повышается, а между 120 и 180 км несколько понижается вновь.

Аномальные значения сопротивления земной коры на построенных нами разрезах достигают, по меньшей мере, единиц Ом*м, что говорит о наличии электронопроводящих минералов, но не исключено и присутствие воды. Минерализация и флюидизация могут быть связаны с глубинными листрическими разломами, известными в аномальной зоне.

Авторы благодарны сотрудникам компании «Северо-Запад», принимавшим участие в полевых наблюдениях и обработке данных, и коллегам из СПбГУ, участвовавшим в интерпретации данных и обсуждении результатов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 13-05-00786 и 16-05-00543.

- Ковтун А.А., Вагин С.А., Варданянц И.Л. Строение коры и мантии по профилю Суоярви-Выборг по магнитотеллурическим данным. Вестник СПбГУ, серия 4, 1998, выпуск 4, с. 25–34.

- Соколова Е.Ю., Голубцова Н.С., Ковтун А.А., Куликов В.А, Лозовский И.Н., Пушкарев П.Ю., Рокитянский И.И., Таран Я.В., Яковлев А.Г. Результаты синхронных магнитотеллурических и магнитовариационных зондирований в районе Ладожской аномалии электропроводности. Геофизика, 2016, № 1, с. 48-61.

- Рокитянский И.И., Кулик С.Н., Рокитянская Д.А. Ладожская аномалия электропроводности. Геофизический журнал, 1981, № 3, с. 97-99.

- Constable S.C., Parker R.L., Constable C.G. Occam’s inversion: a practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data. Geophysics, 1987, 52, 3, p. 289-300.

- Siripunvaraporn W., Egbert G. An efficient data-subspace inversion method for 2-D magnetotelluric data. Geophysics, 2000, 65, 3, p. 791-803.