КРИОГЕННАЯ МОРФОЛИТОДИНАМИКА БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ ШЕЛЬФОВЫХ МОРЕЙ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

А.В. Гаврилов, Е.И. Пижанкова

1. Береговая зона арктических морей Восточной Сибири является местом проявления разнонаправленных криогенных процессов. Наиболее масштабными процессами являются отступание льдистых берегов под действием термоабразии и термоденудации, вызывающие трансформацию субаэральных мерзлых пород в деградирующие субмаринные.

2. Для изучения динамики значительных по протяженности берегов использовался метод топографически точного совмещения разновременных и разномасштабных дистанционных данных с помощью программного пакета ScanEx Image Processor. Измерение величин отступания берегов и дешифрирование ландшафтов береговой зоны проводилось в ГИС-среде MapInfo Professional. Деградация субмаринных ММП изучалась в ходе математического моделирования их эволюции и обобщения фактических данных о распространении и глубине залегания  кровли субмаринных мерзлых пород.

3. Скорость отступания берегов определяется геологическими  и метео- гидрологическими факторами.  Среди первых важнейшими являются состав и льдистость отложений клифа и подводного берегового склона, обусловливаемые неотектоникой и морфоструктурой региона. Из вторых руководящее значение имеют продолжительность безледного и, соответственно, штормового времени, а также летняя температура и солнечная радиация.  Важную роль играют направление ветров, метелевый перенос снега, ориентация берега относительно направления преобладающих нагонов. Современное потепление климата, взаимосвязанное с сокращением ледовитости моря в последние десятилетия, привело к увеличению скорости отступания берегов в 1,3-2,9 раза по сравнению со второй половиной ХХ в.

4. Деградация сверху субмаринных  мерзлых пород, образующихся из субаэральных их аналогов, происходит благодаря летнему радиационному прогреву придонных вод на изобатах до 7 м, а также засолению пород на изобатах 0-2 м. Она осуществляется с помощью конвективной и кондуктивной передачи тепла, просадок льдистых отложений и волновой деятельности моря.

Деградация субмаринных мерзлых пород снизу осуществляется под действием геотермического потока и начинается по мере установления соответствия  температурного профиля мерзлой толщи температуре придонной воды. Процесс деградации проявляется в сокращении мощности мерзлых толщ сверху и снизу и изменении их физического состояния, т.е. перехода твердомерзлых пород в пластично-мерзлые и засоленные охлажденные ниже 0°С породы.

5. Наибольшая мощность деградировавших пород сверху из зафиксированных  ее значений составляет 40-45 м (1). Учитывая, что 1/3 объема деградировавших пород выносится волнением (2), сокращение мощности мерзлых пород сверху составляет 50-60 м. Оценка средней скорости деградации для периодов в первые тысячи лет по наиболее протяженным буровым профилям позволила получить значение, не превышающее 1-2 см/год.

Сокращение мощности мерзлой толщи снизу по данным математического моделирования (3) зависит от плотности геотермического потока и идет со скоростью 1,5-2,5 см/год.

6. Оценка ширины прибрежной зоны преобразования субаэральных мерзлых пород в субмаринные за период стабилизации уровня моря (последние 5 000 лет) была получена с учетом изменений климата, полученных по палинологическим данным побережья и комплексам микрофоссилий моря Лаптевых. Ширина этой зоны составляет 25-30 км.

7. Процесс современного образования и промерзания прибрежно-морских отложений развит на участках современных поднятий и там, где осадконакоплению способствуют очертания  береговой линии. Промерзание, сначала сезонное, а затем многолетнее, начинается тогда, когда повышающаяся поверхность аккумуляции попадает в интервал глубин 2-0 м, и происходит через припайный лед. Участки аккумуляции и новообразования мерзлых пород выявляются не только близ берега, но и на мелководьях в открытом море. Роль берега в последнем случае выполняют торосистые ледяные образования, смерзающиеся с дном и вытаивающие к началу ледостава.

Литература:

1. Григорьев М.Н. Криоморфогенез и литодинамика прибрежно-шельфовой зоны морей Восточной Сибири. Автореф….дис. д.г.н., Якутск, 2008, 38 с.

2. Арэ Ф.Э. Разрушение берегов арктических приморских низменностей. Новосибирск, Гео, 2012, 291 с.

3. Романовский Н.Н., Елисеева А.А., Гаврилов А.В. и др. Многолетняя динамика толщ мерзлых пород и зоны стабильности газовых гидратов в рифтовых структурах Арктического шельфа Восточной Сибири (Сообщение 2). Результаты численного моделирования // Криосфера Земли, 2006, т. Х, № 1, с. 29-38.